## Slide 1
Dr. José Ramón Iglesias
DSP-ASIC BUILDER GROUP
Director Semillero TRIAC
Ingenieria Electronica
Universidad Popular del Cesar
Análisis de Señales
Señales exponenciales y sinusoidales

## Slide 2: Agenda
1
Señales exponenciales y sinusoidales
2 Sistemas continuos y discretos
3
Propiedades b´asicas de los sistemas

## Slide 3: Sen˜ales continuas exponencial compleja y sinusoidal
Definicion
La señal continua exponencial compleja es de la forma
x (t) = Ceat,
0
100
200
500
600
700
0
2
4
6
8
10
12
300 400
tiempo(ms)
voltaje(V)
Figura: Descarga de un condensador.

## Slide 4: Sen˜ales exponencial reales
−10
−8
−6
−4
−2
0
2
4
6
8
10
1
0.5
3
2.5
2
1.5
C
−10
−8
−6
−4
−2
0
2
4
6
8
10
0.5
1
3
2.5
2
1.5
C
Figura: Exponencial real continua x (t) = Ceat

## Slide 5
Sen˜ales perio´dicas exponencial compleja y sinusoidal
Se obtiene considerando el campo puramente imaginario
x (t) = ejωo t

## Slide 6: Sen˜ales perio´dicas exponencial compleja y sinusoidal
Se obtiene considerando el campo puramente imaginario
x (t) = ejωo t
Esta sen˜al ser´a peri´odica con periodo T si
ejωo t = ejωo (t+T ) = ejωo tejωo T

## Slide 7: Sen˜ales perio´dicas exponencial compleja y sinusoidal
Se obtiene considerando el campo puramente imaginario
x (t) = ejωo t
Esta sen˜al ser´a peri´odica con periodo T si
ejωo t = ejωo (t+T ) = ejωo tejωo T
Para que sea periódica debemos tener
ejωo T = 1

## Slide 8
Sen˜ales perio´dicas exponencial compleja y sinusoidal
Usando la relación de Euler, la exponencial compleja se puede escribir en términos de señales sinusoidales con el mismo periodo fundamental
ejω0t = cos ω0t + j sen ω0t

## Slide 9: Sen˜ales perio´dicas exponencial compleja y sinusoidal
Usando la relación de Euler, la exponencial compleja se puede escribir en términos de se¿ñales sinusoidales con el mismo periodo fundamental
ejω0t = cos ω0t + j sen ω0t
T0 =
Si ω0 = 0, entonces x (t) = 1, la cual es periódica para cualquier valor de T . Si ω0 ≠ 0 entonces el periodo fundamental T0 de x (t) es
2π
|ω0|

## Slide 10: Sen˜ales perio´dicas exponencial compleja y sinusoidal
Una señal relacionada en forma muy estrecha con la exponencial periódica compleja es la señal sinusoidal
x (t) = A cos (ω0t + φ)
−10
−5
0
5
10
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
A

Figura: Señal sinusoidal continua x (t) = A cos(ω0t + φ)

## Slide 11: Sen˜ales perio´dicas exponencial compleja y sinusoidal
Usando la relaci´on de Euler, la exponencial compleja se puede escribir en t´erminos de sen˜ales sinusoidales con el mismo periodo fundamental
ejω0t = cos ω0t + j sen ω0t
0
2
4
6
8
10
−2
−1
0
2
1
t
Parte real
0
2
4
6
8
10
−2
−1
0
1
2
t
Parte imaginaria
Figura: Parte imaginaria y real de una exponencial compleja

## Slide 12: Sen˜ales perio´dicas exponencial compleja y sinusoidal
A cos (ω0t + φ) = A
Usando la relaci´on de Euler
Aej(ω0t+φ) = A cos (ω0t + φ) + jA sen (ω0t + φ)
Ae−j(ω0t+φ) = A cos (ω0t + φ) − jA sen (ω0t + φ)
La señal sinusoidal en términos de exponenciales complejas períodicas
2A cos (ω0t + φ) = Aej(ω0t+φ) + Ae−j(ω0t+φ)
ej(ω0t+φ) + e−j(ω0t+φ)
2
0
A
2
0
jφ jω t
A
2
A cos (ω t + φ) = e e + e e
0
−jφ −jω t

## Slide 13: Sen˜ales perio´dicas exponencial compleja y sinusoidal
Usando la relaci´on de Euler
0
jω t
0 0
e = cos ω t + j sen ω t
0
2
4
6
8
10
−1
−2
0
1
2
t
Parte real
0
2
4
6
8
10
2
1
0
−1
−2
t
Parte imaginaria
Figura: Parte imaginaria y real de una exponencial compleja

## Slide 14: Sen˜ales perio´dicas exponencial compleja y sinusoidal
Usando la relaci´on de Euler
0
jω t
0 0
e = cos ω t + j sen ω t
Podemos expresar una sinusoidal en t´erminos de la sen˜al exponencial compleja
A cos (ω0t + φ) = ARe ej(ω0 )t+φ
0
2
4
6
8
10
−2
−1
0
1
2
t
Parte real
0
2
4
6
8
10
−1
−2
0
1
2
t
Parte imaginaria
Figura: Parte imaginaria y real de
una exponencial compleja

## Slide 15: Sen˜ales perio´dicas exponencial compleja y sinusoidal
Usando la relaci´on de Euler
0
jω t
0 0
e = cos ω t + j sen ω t
Podemos expresar una sinusoidal en t´erminos de la sen˜al exponencial compleja
A cos (ω0t + φ) = ARe ej(ω0 )t+φ
Para la parte imaginaria
A sen (ω0t + φ) = AIm ej(ω0 )t+φ
0
2
4
6
8
10
−2
−1
0
1
2
t
Parte real
0
2
4
6
8
10
−2
−1
0
1
2
t
Parte imaginaria
Figura: Parte imaginaria y real de
una exponencial compleja

## Slide 16: Sen˜ales perio´dicas exponencial compleja y sinusoidal
−5
0
5
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
Figura: Relación entre la frecuencia fundamental y el periodo; T1 < T2 < T3,
ω1 > ω2 > ω3

## Slide 17: Sen˜ales perio´dicas exponencial compleja y sinusoidal
Definicion
T0 =
2π
|ω0|
El periodo fundamental T0 de una sen˜al sinusoidal continua o una exponencial compleja periódica es inversamente
proporcional a |ω0|, a la cual
nos referimos como frecuencia fundamental
−5
5
−1
1
0
0
T2, 
2
T1, 
1
−5
0
5
−1
1
0
−5
0
5
−1
0
1
T3, 
3
Figura: Relación entre la frecuencia fundamental y el periodo;
T1 < T2 < T3, ω1 > ω2 > ω3

## Slide 18: Conjuntos de exponenciales complejas relacionadas armónicamente
Son conjuntos de exponenciales periódicas , las cuales son periódicas, con un periodo comu´n T0. Para que sea peri´odica con periodo T0
ejωT0 = 1,

## Slide 19: Conjuntos de exponenciales complejas relacionadas armónicamente
Son conjuntos de exponenciales periódicas , las cuales son periódicas, con un periodo comu´n T0. Para que sea peri´odica con periodo T0
ejωT0 = 1,
lo cual implica que ωT0 sea un múltiplo de 2π
ωT0 = 2πk,
k = 0, ±1, ±2, ...

## Slide 20: Conjuntos de exponenciales complejas relacionadas armónicamente
Son conjuntos de exponenciales periódicas , las cuales son periódicas, con un periodo comu´n T0. Para que sea peri´odica con periodo T0
ejωT0 = 1,
lo cual implica que ωT0 sea un múltiplo de 2π
ωT0 = 2πk,
k = 0, ±1, ±2, ...
Por lo tanto
2π
T0
ω = k

## Slide 21: Conjuntos de exponenciales complejas relacionadas armónicamente
. .
φk (t) = ejkω0t k = 0, ±1, ±2, .
Para k = 0, φk (t) es una constante, mientras que para cualquier otro valor de k, φk (t) es periodica´ con frecuencia fundamental |k|ω0 y periodo fundamental
2π T0
=
|k|ω0 |k|

## Slide 22: Sen˜ales exponencial complejas generales
En una exponencial compleja Ceat donde C se expresa en forma polar y a en forma rectangular
jθ
C = |C|e
y
a = r + jω0

## Slide 23: Sen˜ales exponencial complejas generales
En una exponencial compleja Ceat donde C se expresa en forma polar y a en forma rectangular
jθ
C = |C|e
y
a = r + jω0
Entonces
Ceat = |C|ejθe(r +jω0)t = |C|ertej(ω0t+θ)

## Slide 24: Sen˜ales exponencial complejas generales
En una exponencial compleja Ceat donde C se expresa en forma polar y a en forma rectangular
jθ
C = |C|e
y
a = r + jω0
Entonces
Ceat = |C|ejθe(r +jω0)t = |C|ertej(ω0t+θ)
Usando la relaci´on de Euler
Ceat = |C|ert cos(ω0t + θ) + j|C|ert sen(ω0t + θ)

## Slide 25: Sen˜ales exponencial complejas generales
0
2
4
6
8
10
5
0
−5
r>0
0
2
4
6
8
10
1
0.5
0
−0.5
−1
r<0
Figura: Senñales sinusoidal creciente y decreciente x (t) = Cert cos(ω0t + θ)

## Slide 26: Sen˜ales discretas exponencial compleja y sinusoidal
En tiempo discreto la sen˜al o secuencia exponencial compleja est´a definida por
x [n] = Cαn,
donde C y a son, en general, nu´meros complejos.
Figura: Ingresos del mercado online de viajes

## Slide 27: Sen˜ales discretas exponencial compleja y sinusoidal
En tiempo discreto la sen˜al o secuencia exponencial compleja est´a definida por
x [n] = Cαn,
donde C y a son, en general, nu´meros complejos.
Se puede escribir como
x [n] = Ceβn,
donde
α = eβ
Figura: Ingresos del mercado online de viajes

## Slide 28: Sen˜ales exponenciales reales
0
2
4
6
8
10
1000
800
600
400
200
0
(a)
0
2
4
6
8
10
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
(b)
Figura: Señal exponencial real x [n] = Cαn (a)α > 1; (b)0 < α < 1

## Slide 29: Sen˜ales exponenciales reales
0
10
20
30
40
50
60
70
40
20
0
−20
−40
a)
0
10
20
30
40
50
60
70
1
0.5
0
−0.5
−1
b)
Figura: Señal exponencial real x [n] = Cαn (a)α < −1; (b)−1 < α < 0

## Slide 30: Sen˜ales sinusoidales
Si β es puramente imaginaria
x [n] = eβn = ejω0n
0
5
15
20
−1
1
0
10
(b)
(a)
0
5
15
20
1
0
−1
10
(c)
0
5
10
15
20
1
0
−1
Figura: Sen˜ales sinusoidales discretas.
(a) cos(2πn/12); (b) cos(8πn/31); (c) cos(n/6)

## Slide 31: Sen˜ales sinusoidales
Si β es puramente imaginaria
x [n] = eβn = ejω0n
Esta señal
est´a relacionada en forma muy estrecha con una señal sinusoidal
x [n] = A cos(ω0n + φ)
0
5
15
20
−1
1
0
10
(b)
(a)
0
5
15
20
−1
1
0
10
(c)
0
5
10
15
20
−1
1
0
Figura: Sen˜ales sinusoidales discretas.
(a) cos(2πn/12); (b) cos(8πn/31); (c) cos(n/6)

## Slide 32: Sen˜ales sinusoidales
Como antes, la relaci´on de Euler nos permite relacionar las exponenciales complejas y sinusoidales
jω0 n
e = cos(ω0n) + j sen(ω0n)
0
5
15
20
−1
1
0
10
(b)
(a)
0
5
15
20
−1
1
0
10
(c)
0
5
10
15
20
1
0
−1
Figura: Sen˜ales sinusoidales discretas. (a) cos(2πn/12);
(b) cos(8πn/31); (c) cos(n/6)

## Slide 33: Sen˜ales sinusoidales
Como antes, la relaci´on de Euler nos permite relacionar las exponenciales complejas y sinusoidales
jω0 n
e = cos(ω0n) + j sen(ω0n)
y
A cos(ω0n + φ) =
2 2
A A
ejφejω0n + e−jφe−jω0n
0
5
15
20
−1
1
0
10
(b)
(a)
0
5
15
20
−1
1
0
10
(c)
0
5
10
15
20
−1
1
0
Figura: Sen˜ales sinusoidales discretas. (a) cos(2πn/12);
(b) cos(8πn/31); (c) cos(n/6)

## Slide 34: Sen˜ales exponencial complejas generales
Si escribimos C y α en forma polar, a saber
jθ
C = |C|e
0
2
4
6
8
10
−10
0
10
(a)
0
2
4
6
8
10
1
0.5
0
−0.5
−1
(b)
Figura: (a)Sen˜ales sinusoidales
crecientes discretas; (b) sinusoidal decreciente discreta.

## Slide 35: Sen˜ales exponencial complejas generales
Si escribimos C y α en forma polar, a saber
y
jθ
C = |C|e
jω0
α = |α|e
0
2
4
6
8
10
−10
0
10
(a)
0
2
4
6
8
10
0
−0.5
−1
0.5
1
(b)
Figura: (a)Sen˜ales sinusoidales
crecientes discretas; (b) sinusoidal decreciente discreta.

## Slide 36: Sen˜ales exponencial complejas generales
Si escribimos C y α en forma polar, a saber
jθ
C = |C|e
y
jω0
α = |α|e
entonces
n n
0
Cα = |C ||α| cos(ω n + θ)
+j|C||α|n sen(ω0n + θ)
0
2
4
6
8
10
−10
0
10
(a)
0
2
4
6
8
10
−1
−0.5
0
0.5
1
(b)
Figura: (a)Señales sinusoidales crecientes discretas; (b) sinusoidal decreciente discreta.

## Slide 37
Propiedades de periodicidad de exponenciales discretas
Propiedad 1
Considere la exponencial compleja discreta con frecuencia ω0 + 2π
ej(ω0+2π)n = ej2πnejω0n = ejω0n

## Slide 38: Propiedades de periodicidad de exponenciales discretas
Propiedad 1
Considere la exponencial compleja discreta con frecuencia ω0 + 2π
ej(ω0+2π)n = ej2πnejω0n = ejω0n
La exponencial con frecuencia ω0 + 2π es la misma que aquella con frecuencia ω0.

## Slide 39: Propiedades de periodicidad de exponenciales discretas
Propiedad 1
Considere la exponencial compleja discreta con frecuencia ω0 + 2π
ej(ω0+2π)n = ej2πnejω0n = ejω0n
La exponencial con frecuencia ω0 + 2π es la misma que aquella con frecuencia ω0.
Para ω0 = π o cualquier otro multiplo impar de π
ejπn = (ejπ )n = (−1)n
De manera que la señal oscila rápidamente, cambiado el signo en cada punto de tiempo.

## Slide 40: Propiedades de periodicidad de exponenciales discretas
Propiedad 2
Para que la señal ejω0n sea periódica con periodo N > 0, debemos tener
ejω0(n+N) = ejω0n

## Slide 41: Propiedades de periodicidad de exponenciales discretas
Propiedad 2
Para que la señal ejω0n sea periódica con periodo N > 0, debemos tener
ejω0(n+N) = ejω0n
o, de manera equivalente
ejω0N = 1

## Slide 42: Propiedades de periodicidad de exponenciales discretas
Propiedad 2
Para que la señal ejω0n sea periódica con periodo N > 0, debemos tener
ejω0(n+N) = ejω0n
o, de manera equivalente
ejω0N = 1
Para que se cumpla ω0N debe ser un múltiplo de 2π. Debe haber un entero m tal que
ω0N = 2πm

## Slide 43: Propiedades de periodicidad de exponenciales discretas
Propiedad 2
Para que la sen˜al ejω0n sea periódica con periodo N > 0, debemos tener
ejω0(n+N) = ejω0n
o, de manera equivalente
ejω0N = 1
Para que se cumpla ω0N debe ser un múltiplo de 2π. Debe haber un entero m tal que
ω0N = 2πm
o equivalente
ω0 = m
2π N

## Slide 44: Secuencia de sinusoidales discretas para diferentes frecuencias
0
10
−1
−0.5
0
0.5
1
−1 −1
20 0 10 20 0
x[n]=cos(0*n) x[n]=cos(pi*n/8) x[n]=cos(pi*n/4) 1 1
0.5 0.5
0 0
−0.5 −0.5
10 20
x[n]=cos(3*pi*n/2)
0
10
−1
−0.5
0
0.5
1
x[n]=cos(pi*n/2)
20 0
10
−1
−0.5
0
0.5
1
x[n]=cos(pi*n)
20 0
10
20
−1
−0.5
0
0.5
1
Figura: Secuencia de sinusoidales discretas para diferentes frecuencias

## Slide 45: Secuencia de sinusoidales discretas para diferentes frecuencias
0
10
−1
−0.5
0
0.5
1
10
20
−1 −1
20 0 10 20 0
x[n]=cos(pi*n/2) x[n]=cos(pi*n) x[n]=cos(3*pi*n/2) 1 1
0.5 0.5
0 0
−0.5 −0.5
0
10
−1
−0.5
0
0.5
1
20 0
10
−1
−0.5
0
0.5
1
x[n]=cos(7*pi*n/4) x[n]=cos(15*pi*n/8)
20 0
10
20
−1
−0.5
0
0.5
1
x[n]=cos(2*pi*n)
Figura: Secuencia de sinusoidales discretas para diferentes frecuencias

## Slide 46: Propiedades
Continuas ejω0t
Sen˜ales para distintos valores de ω0.
Discretas ejω0n
Sen˜ales id´enticas para valores de ω0 separadas por múltiplo de 2π.

## Slide 47: Propiedades
Continuas ejω0t
Sen˜ales para distintos valores de ω0.
Periódica para cualquier elecci´on de ω0.
Discretas ejω0n
Sen˜ales id´enticas para valores de ω0 separadas por múltiplo de 2π.
Peri´odica s´olo si ω0 = 2πm/N para algunos enteros N > 0 y m.

## Slide 48: Propiedades
Continuas ejω0t
Sen˜ales para distintos valores de ω0.
Periódica para cualquier elecci´on de ω0.
Frecuencia fundamental ω0.
Discretas ejω0n
Sen˜ales id´enticas para valores de ω0 separadas por múltiplo de 2π.
Peri´odica s´olo si ω0 = 2πm/N para algunos enteros N > 0 y m.
Frecuencia fundamental ω0/m (se supone que m y N no tienen ningu´n factor en comu´n).

## Slide 49: Propiedades
Continuas ejω0t
Sen˜ales para distintos valores de ω0.
Periódica para cualquier elecci´on de ω0.
Frecuencia fundamental ω0.
Periodo fundamental
ω0 = 0 :indefinido
2π
ω0 ≠ 0 : ω
0
Discretas ejω0n
Sen˜ales id´enticas para valores de ω0 separadas por múltiplo de 2π.
Peri´odica s´olo si ω0 = 2πm/N para algunos enteros N > 0 y m.
Frecuencia fundamental ω0/m (se supone que m y N no tienen ningu´n factor en comu´n).
Periodo fundamental
ω0 = 0 :indefinido
2π
ω0 ≠ 0 : m ω
0

## Slide 50
Ejemplos sencillos de sistemas

## Slide 51: Ejemplos sencillos de sistemas
Figura: Sistema de transmisión eléctrica.http://ses.jrc.ec.europa.eu//

## Slide 52
Ejemplos sencillos de sistemas
Figura: Sistema de comunicaciones. Fuente:www.aceitesa.com

## Slide 53
Ejemplos sencillos de sistemas
Figura: Refinación de petróleo. Fuente:www.acuna-sa.cl

## Slide 54: Ejemplos sencillos de sistemas
Figura: Diagrama circular económico. Fuente:e-ducativa.catedu.es

## Slide 55
Ejemplos sencillos de sistemas
Figura: Cuerpo humano. cuerpohumano23.blogspot.com

## Slide 56: Ejemplos sencillos de sistemas
Considere un circuito RC. Si consideramos a vs (t) como la sen˜al de entrada y a vc (t) como sen˜al de salida. La ca´ıda de voltaje a trav´es del resistor
vs (t) − vc (t)
i (t) =
R
Figura: Circuito eléctrico

## Slide 57: Ejemplos sencillos de sistemas
Considere un circuito RC. Si consideramos a vs (t) como la sen˜al de entrada y a vc (t) como sen˜al de salida. La ca´ıda de voltaje a trav´es del resistor
vs (t) − vc (t)
i (t) =
R
La relaci´on b´asica para un condensador, relacionando i (t) con la raz´on del cambio del voltaje
i (t) = C
dvc (t) dt
Figura: Circuito eléctrico

## Slide 58: Ejemplos sencillos de sistemas
vs (t) − vc (t)
i (t) =
R
La relaci´on b´asica para un condensador, relacionando i (t) con la raz´on del cambio del voltaje
dvc (t)
i (t) = C
dt
Igualando se obtiene una relación entrada-salida
dt
dvc (t) +
RC
RC
c s
1 1
v (t) = v (t)
Figura: Circuito eléctrico

## Slide 59: Propiedades b´asicas de los sistemas
Sistemas con y sin memoria Invertibilidad y sistemas inversos Causalidad
Estabilidad
Invariancia en el tiempo Linealidad

## Slide 60: Sistemas con y sin memoria
Definicion
Se dice que un sistema es sin memoria si su salida para cada valor de la variable independiente en un tiempo dado depende solamente de la entrada en el mismo tiempo.
y [n] = (2x [n] − x 2[n])2
y [n] = x [n − 1]
y [n] = x [n + 1]

## Slide 61: Sistemas con y sin memoria
El ejemplo más común es un sistema con un resistor:
y(t)=Rx(t)
Por otra parte, si el sistema depende de los valores anteriores de la entrada, se lo considera sistema con memoria.
Tal es el caso de un capacitor, cuyo valor de salida depende de lo acumulado desde el tiempo -∞ hasta t.
Los sistemas sin memoria también se conocen como instantaneos, que son un caso particular de los sistemas dinámicos (con memoria).
Un sistema cuya respuesta en t está determinada por los anteriores T segundos, es decir el intervalo (t–T), se lo conoce como «sistema con memoria finita»

## Slide 62: Sistemas con y sin memoria
Definicion
Se dice que un sistema es sin memoria si su salida para cada valor de la variable independiente en un tiempo dado depende solamente de la entrada en el mismo tiempo.
y [n] = (2x [n] − x 2[n])2 sin memoria
y [n] = x [n − 1] con memoria
y [n] = x [n + 1] con memoria

## Slide 63: Invertibilidad y sistemas inversos
Definicion
Se dice que un sistema es invertible si distintas entradas producen distintas salidas.
Figura: Sistema general invertible

## Slide 64: Causalidad
Definicion
Un sistema es CAUSAL (no-anticipativo o físico) si la salida y(t) en un valor arbitrario de tiempo t=t0 depende solo de la entrada x(t) para t ≤ t0 , es decir depende solo de los valores presentes y/o pasados de la entrada; no depende de valores futuros
x (t + 1)
x (t) cos(t + 1)
No es posible obtener una salida antes que se aplique la entrada.

## Slide 65: y(t) = x(t-1)
Para observar mejor el sistema del ejemplo, se inicia con un desplazamiento negativo. Si t es en segundos, la salida depende de los valores de x hace un segundo atrás (t-1)

## Slide 67
Considere los eventos de interés mundial que se transmiten con un retraso de segundos para corregir «fallos» o por seguridad, se puede aún editar lo que los espectadores en televisión pueden observar, en tiempo «casi real»
Por ejemplo:
» La cadena de televisión NBC transmitirá la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos con una hora de retraso … eso permitirá a los productores «curar» la cobertura para proporcionar un contexto adecuado.»
En el caso contrario, los sistemas NO CAUSALES muestran una salida anticipada a la señal de entrada. ¿es posible? ¿cómo?

## Slide 68
Desplazamiento en tiempo, adelanto
y(t)=x(t+1)
si t es en minutos o años, la salida depende de los valores que x(t) tendría un minuto o año después o (t+1).
Si t es en días, la situación se vuelve complicada de realizar, es como decir: para determinar el valor de la variable y(t) HOY, necesitamos conocer el valor de x(t+1) que es MAÑANA.

## Slide 69
Los sistemas no-casuales por tener variable independiente referenciada a tiempo futuro, no se pueden implementar en tiempo real. Sin embargo si los sistemas no causales se realizan con variables diferentes al tiempo, por ejemplo «espacio» se podrían implementar.

## Slide 70
Sistema con amplitud variable en tiempo
Considere el sistema dado por:
y(t)=x(t)cos(t+1)
En este sistema, la salida en cualquier tiempo t es igual a la entrada en el mismo tiempo t multiplicada por un número que varia en el tiempo. Usando q(t) = cos(t+1) que es una función variante en el tiempo, el sistema puede escribirse como
y(t)=x(t)q(t)

## Slide 71
Se observa que solo el valor actual de la entrada x(t) influye en el valor de salida de y(t). Se concluye que el sistema es causal y también sin memoria.

## Slide 72
Adelanto e Inversión en tiempo
y(t) = x(-(t+2))

## Slide 73
Suponga que x(t) = cos(t) μ(t) para hacer notar el inicio de la señal de entrada

## Slide 74
Desplazamiento e inversión en tiempo
y(t) = x(t)+x(5-t)
Suponga que x(t) = cos(t) μ(t) para hacer notar el inicio de la señal de entrada

## Slide 75
Descripción a ser aplicada a TeneT:
https://www.youtube.com/watch?v=QxhDXmb2O3k&embeds_euri=http%3A%2F%2Fblog.espol.edu.ec%2F&feature=emb_imp_woyt

## Slide 76: Estabilidad
Definicion
Un sistema estable es aquel en el que entradas pequeñas conducen a respuestas que no divergen.
Figura: P´endulo simple

## Slide 77: Invariancia en el tiempo
Definicion
Un sistema es invariante en el tiempo si el comportamiento y características del mismo están fijos en el tiempo.
Figura: Es invariante si R y C son constantes en el tiempo
Por ejemplo, para este circuito RC, los valores de la resistencia y capacitor fijos no varían si se realiza un experimento o medición hoy o mañana.

## Slide 78
Invariancia en el tiempo
Expresando lo mismo como: Un sistema es invariante en el tiempo si, ante un desplazamiento de tiempo en la señal de entrada, se ocasiona el mismo desplazamiento en el tiempo en la señal de salida. El resultado se repite si el desplazamiento del tiempo se aplica a la salida del sistema en lugar de la entrada.
x(t)→y(t)
x(t−t0​)→y(t−t0​)

## Slide 79: Linealidad
Definicion
Un sistema lineal, en tiempo continuo o en tiempo discreto, es aquel que posee la importante propiedad de la superposición. Sea y1(t) la respuesta del sistema continuo a una entrada x1(t), y sea y2(t) la salida correspondiente a la entrada x2(t). Entonces es lineal si:
La respuesta a x1(t) + x2(t) es y1(t) + y2(t).
La respuesta a ax1(t) es ay1(t), donde a es una constante compleja cualquiera.
En un sistema lineal cumple con el principio de superposición que se compone de la propiedad de aditividad y de la escalabilidad.

## Slide 80: Linealidad
La superposición puede ser un resultado deseado en un sistema de audio que no añada «distorsiones» a lo que ingresa por un micrófono y se reproduce en los parlantes.
Un sistema lineal cumple la propiedad de aditividad, si la respuesta a una suma de señales en la entrada es igual a la suma de las salidas de las señales anteriores.
x1​(t)+x2​(t)→y1​(t)+y2​(t)

## Slide 81: Linealidad
La propiedad de escalabilidad u homogeneidad muestra una relación de «amplificación» o «atenuación» representada por una constante. Para los ejemplos, las constantes a usar son α y β que podrían ser reales o complejas.
αx1​(t)→αy1​(t)
La propiedad de escalabilidad implica que una amplificación o atenuación puede ser aplicada antes o después del sistema, el resultado debería ser semejante.

## Slide 82: Linealidad
La propiedad de superposición se plantea como una combinación de las propiedades anteriores:
en el tiempo contínuo:
αx1​(t)+βx2​(t)→αy1​(t)+βy2​(t)
en tiempo discreto:
αx1​[n]+βx2​[n]→αy1​[n]+βy2​[n]

## Slide 83: Resumen de sesión
Señales exponenciales y sinusoidales Sistemas continuos y discretos Propiedades b´asicas de los sistemas

## Slide 84: Siguiente sesión
Sistemas LTI discretos: La suma de convolución Sistemas LTI continuos: La integral de convolución Tarea: realizar la lectura de las secciones
2.1
2.2
del libro Señales y Sistemas, Alan V. Oppenheim, Segunda Edición.